Угольная мельница является важным вспомогательным оборудованием для печи угольной пыли, которая использует три методы: раздавливание, разбивание и измельчение дробить и измельчить кусок угля.

Оборудование в основном состоит из устройства для кормления, главного подшипника, вращающегося тела, передающего устройства, высоковольтного пускового устройства и системы смазки и т.д.

1.  Разумная структура, высокая эффективность;

2.  Низкая инвестиция , низкое энергопотребление ;

3. Эксплуатация простая и безопасная, надежное и устойчивое свойство ;

4. Низкий шум,высокая производительность и экономические выгоды.

| Модель | Производи тельность (т/ч) | Скорость вращения мельницы (об/мин) | Зернистость впуска (мм) | Нагружённость мелющего тела(т) | Активная ёмкость (м ³) | Форма передачи | Мощность главного двигателя (квт) | Главный редуктор | Масса (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1.5×3 | 2-4 | 26.5 | ≤25 | 6.2 | 4.5 | край | 75 | ZD40-4.5 | 17.8 |
| Φ1.7×2.8 | 3-5 | 24.5 | ≤25 | 7.5 | 5.1 | край | 95 | ZD40-4.5 | 19.436 |
| Φ2.2×3 | 5-6 | 22 | ≤25 | 13 | 10.4 | край | 180 | ZD50-4.87 | 31.48 |
| Φ2.4×4.75 | 12 | 20.4 | ≤25 | 22 | 19.25 | край | 280 | ZD60-4.5 | 49.3 |
| Φ2.4×4.5+2 | 12 | 20.4 | ≤25 | 22.6 | 18.25 | край | 280 | JD450-4.5 | 70.323 |
| Φ3×6.5+2.5 | 20 | 18.4 | ≤25 | 46.5 | 43.3 | край | 710 | JDX630-6.3 | 118.3 |
| Φ3.4×7.5+1.5 | 30-38 | 17.5 | ≤25 | 70 | 64.1 | край | 800 | JDX710-6.3 | 160 |
| Φ2.9×4.1 | 16 | 18.8 | ≤25 | 35 | 27.1 | край | 475 | JDX560-5 | 73.997 |
| Φ2.8×5.57+2.25 | 18-20 | 18.7 | ≤25 | 38 | 32.9 | край | 500 | MBY630-4.5 | 116.313 |
| Φ3.8×7+2.5 | 16.4 | 16.4 | ≤25 | 80 | 75 | край | 1250 | MBY710-5.0 | 175.374 |