Дозаторы весовые автоматические

для цемента с двумя шнековыми питателями.

Дозатор цементный с двумя шнековыми питателями предназначен для дозирования двух марок цемента заданными порциями с обьемной массой до  1300 кг/м3.  В дозаторе используется тензометрическая весоизмерительная система на базе тензорезисторных датчиков силы и микропроцессорного измерительного прибора. Подача цемента осуществляется шнековыми питающими устройствами. Применение 2-х шнеков позволяет использовать в рецептуре бетонной смеси различные марки цемента.

В комплект дозатора входит:

1-устройство грузоприемное;

2-рама;

3,6- питатели шнековые;

4,5-приемные воронки;

7- тензорезисторный датчик силы;

8- затвор;

9- контроллер.

| Характеристики | АД-400-2БЦ | АД-600-2БЦ |
| --- | --- | --- |
| Наибольший предел дозирования, кг | 400 | 600 |
| Наименьший предел дозирования, кг | 80 | 100 |
| Дискретность отсчета, кг | 0,5 | 0,5 |
| Класс точности | 1 | 1 |
| Тип интерфейса | RS 232C или RS 485 под заказ |
| Производительность, т/час | 32 | 48 |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 380/50 | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,42 | 2,42 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, мПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Габаритные размеры, мм | 2780*1220*3070 | 2780*1220*3270 |
| Масса, кг | 1330 | 1350 |

Дозаторы весовые автоматические

для цемента с двумя шнековыми питателями.

м о д е р н и з и р о в а н н ы е

Дозатор цементный с двумя шнековыми питателями предназначен для дозирования двух марок цемента заданными порциями с обьемной массой до  1300 кг/м3.  В дозаторе используется тензометрическая весоизмерительная система на базе тензорезисторных датчиков силы и микропроцессорного измерительного прибора. Подача цемента осуществляется двухскоростными шнековыми питающими устройствами. Применение 2-х шнеков позволяет использовать в рецептуре бетонной смеси различные марки цемента.

В комплект дозатора входит:

1-устройство грузоприемное;

2-рама;

3,6- питатели шнековые;

4,5-приемные воронки;

7- тензорезисторный датчик силы;

8- затвор дисковый;

9- контроллер.

Поворотная дисковая заслонка VIFS c поворотным пневмоприводом  CP126 отличается от применяемой ранее надежностью в работе, высокой износостойкостью уплотнителя, плавностью работы, высокой герметичностью, повышенной долговечностью, компактностью, не требует точной наладки.

Основной недостаток старого образца – необходимость точной наладки. В противном случае возникают большие усилия, ведущие к пластической деформации деталей механизма и заклиниванию.

| Характеристики | АД-400-2БЦ | АД-600-2БЦ |
| --- | --- | --- |
| Наибольший предел дозирования, кг | 400 | 600 |
| Наименьший предел дозирования, кг | 80 | 100 |
| Дискретность отсчета, кг | 0,5 | 0,5 |
| Класс точности | 1 | 1 |
| Тип интерфейса | RS 232C или RS 485 под заказ |
| Производительность, т/час | 32 | 48 |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 380/50 | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,42 | 2,42 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, мПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Габаритные размеры, мм | 2780*1220*3070 | 2780*1220*3270 |
| Масса, кг | 1330 | 1350 |