Открытое Акционерное Общество

Азнакаевский завод Нефтемаш

Ремонтно-технический комплекс (РТК-100)

Назначение: выполнение аварийных работ в коммунальной и нефтегазовой отрасли;

Позволяет производить:

• сварочные и газорезательные работы;

• ремонт трубопроводов водоснабжения и канализации

• монтаж и ремонт надземного оборудования

Основные технические характеристики

Монтажная база:                    		      шасси а/м ГАЗ-3307 или ГАЗ-3308

В специальном изотермическом кузове установлено:

- дизель электростанция ESDZ-25 мощностью 20 кВт (дизель. двиг. F21511 Deutz);

- сварочным выпрямитель ВД-306А;

- комплект оборудования для газовой резки;

- контейнеры под кислородный и пропановый баллон;

- насос для откачки жидкости  ГНОМ;

- стол-верстак с тисками;

- выносной прожектор со стойками;

- углошлифовальная машинка электрическая;

# По желанию Заказчика устанавливается любое другое оборудование

Изготовитель: ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш"

423300, Татарстан, г.Азнакаево, ул.Гагарина, д.6. Тел./факс (85511) 9 25 93, 9 24 97.

E-mail: azmash@tatais.ru   http:// www.nefte-mash.ru