SHENYANG BEIYA BEVERAGE MACHINERY CO.,LTD

Уважаемые господа,

Представляем Вам Коммерческое предложение на поставку нового оборудования для розлива соков.

# Модель «BEIYA BZ-1000» (Китай)

# Расфасовочно-упаковочная машина модель BZ-1000, компании BEIYA – однорядная  машина для розлива  соков и вина. Осуществляет автоматическое формирование, наполнение и запечатывание картонных пакетов

# Величина дозы:                   200-250 мл

# Продукт:                         сок, вино

# Производительность:              1000 уп/час

# Технические параметры:

# Напряжение, В: 380, 3 фазы

# Частота, Гц: 50/60

# Потребляемая мощность, КВт: 28

# Давление сжатого воздуха, бар: 10

# Расход сжатого воздуха, л/мин: 800

# Температура охлаждающей воды, С: не выше +30С

# Расход охлаждающей воды, л/мин: 20

# Темп. розлива: холодный розлив2-50 градусов или горячий розлив 80-94 градусов

# Способ дозирования: обьемный

# Погрешность дозирования: ±2г

# Процент брака: 0,3%

# Вес оборудования без упаковки, кг: 1200

# Вес оборудования в упаковке, кг 1500

# Габариты, мм: 3300*1100*2200

# Технические характеристики оборудования розлива

# Рама и внешние панели: исполнение из нержавеющей стали

# Датчик наличия пакета (нет пакета – нет наполнения)

# Резервуар для продукта нержавеющая сталь

# Стандартная насадка

# Регулятор дозирования

# Система водяного охлаждения

# Набор монтажных инструментов

# Инструкция по эксплуатации на русском языке

- Обслуживающий пересонал : два оператора

# Главные изделия

|  | Изделия | производитель | класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текст показания | Shenzhen Renji | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мире |
| 2 | Водопроводный электромагнитный клапан | Япония SMC | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 3 | Пневматический элемент | Германия FESTO | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 4 | Паровой Цилиндр | Тайвань AIRTAC | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 5 | Фотодатчик | США Kaikelong | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мире |

Стоимость оборудования   42000 долларов в США .

В данную стоимость не включено, и должно быть оплачено отдельно:

| Монтаж, пуско-наладка, обучение обслуживающего персонала | $ 90 каждый день |
| --- | --- |
| Транспортировка Далянь (Китай) – | ~ $ Обсуждается |

Срок изготовления оборудования: до 60 дней.

*Примечание: окончательный срок изготовления уточняется непосредственно перед подписанием контракта в связи с возможностью наличия готового оборудования на складе производителя.

Для испытаний и доводки автомата необходимо предоставить Продавцу не менее 500 штук образцов каждого размера высечки из картона и образцы колпачков, не менее, чем за 45 дней до отгрузки оборудования с завода.

# Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.

# С уважением

# Маша Лянь