ПРИЦЕП   ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВОДЫ       ПВ-500

Прицеп разработан на базе Прицепа для перевозки грузов марки МЗСА 817710 (одобрения типа ТС № E-RU.MT22.B.00203  от 25.03.12) без внесения изменений в его конструкцию методом установки и закрепления на нём полиэтиленовой ёмкости для перевозки воды , в т.ч. питьевой ( Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.001657.06.10 от 30.06.2010 года) для целей мобильного водозабора и водоснабжения в случаях отсутствия постоянно действующих водоводов при возникновении дефицита технической или питьевой воды. Для обеспечения водозабора и раздачи воды прицеп укомплектован моторной помпой , позволяющей осуществлять забор воды с высоты 8 метров и подачу её на высоту до 30 метров. Для обеспечения автономности предусмотрена возможность наполнения помпой ёмкости и последующей её раздачи путём переключения двух трёхходовых кранов, изготовленных из нержавеющей стали. Для повышения функциональных возможностей прицеп оснащён катушкой с пожарным рукавом диаметром 51 мм  длиной 20 метров и пожарным стволом РСП-50, что позволяет использовать прицеп, как средство доставки воды к очагам возгорания с возможностью тушения пламени с расстояния не менее 15-20 метров. При возникновении чрезвычайных ситуаций помпа допускает использование любой технической воды , в том числе из природных водоёмов с загрязнением частицами до 8 мм . Благодаря  мобильности может  эффективно использоваться на территории сельских поселений, лесных хозяйствах, в условиях бездорожья и в труднодоступных местах.

Вес всего оборудования в снаряжённом состоянии позволяет использовать его с любым транспортным средством (включая ВАЗ-Нива, УАЗ), трактором и другими. Водитель должен иметь категорию «В».

Преимущества  прицепа:  низкая цена, отсутствие штатного персонала и водителя, мобильность. Применение полиэтилена и нержавеющей стали защищают оборудование от возникновения коррозии , а так же позволяют сохранить работоспособность при низких температурах .

Низкая стоимость и трудоёмкость работ по техническому обслуживанию.

Простая, надёжная конструкция, корпус прицепа оцинкован.

Пожарный прицеп представляет собой законченную сборочную единицу, в состав которой входят:

- прицеп;

- мотопомпа TR2.36H;***

- бак объемом 500 л, выполненный из полиэтилена, что снижает вес конструкции и повышает надежность, а также исключает коррозию;

- шланги – всасывающий (D 50 мм; 0,8 атм; 4 м, фильтр) и напорный (D 51 мм; 20 м). Длина шланга может варьироваться в разумных пределах;

- ствол пожарный РСП-50 металлический (алюминий).

Дополнительно возможно оборудование емкостью для пенообразователя, а также мотопомпой повышенной мощности.

Технические   характеристики   прицепа:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Полная масса модуля, кг | 600 |
| Емкость цистерны, л | 500 |
| Габаритные размеры*, мм Длина/ширина/высота | 3365/1600/1850 |
| Ширина колеи*, мм | 1390 |
| Количество осей/колес, шт | ½ |
| Тип шин* | R13 |

Бензиновая мотопомпа используется для перекачки воды (чистой, либо загрязненной). Может также   использоваться  для осушения  канав, природных водоемов,  чистки бассейнов и пр.

Технические   характеристики   мотопомпы:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность | 2,7 кВт / 3600 об./мин |
| Вес, кг | 32 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Максимальное рабочее давление на входе в насос, МПа | 0,6 |
| Максимальное рабочее давление на выходе из насоса, МПа | 1,0 |
| Диаметр всасывания, мм | 50 |
| Диаметр нагнетания, мм | 50 |
| Количество патрубков | 2 |
| Максимальная подача, л/мин | 300 |
| Максимальная высота нагнетания, м | 60 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Тип жидкости | вода |
| Гранулометрический состав всасываемой жидкости (мм) | 8 |
| Акустическое давление на 1 м (дБ) | 87 |
| Габариты, мм | 500*370*460 |

Для эксплуатации прицепа полной массой до 750 кг, при себе необходимо иметь водительское удостоверение категории «В», свидетельство о регистрации прицепа и талон технического осмотра.

ПРИЦЕП     ПВ-500