| МОДЕЛЬ | T кам., 0С | ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- |
|  |  | + 25 0C | + 30 0C | + 35 0C |
|  |  | Q, Вт | V, м3 | Q, Вт | V, м3 | Q, Вт | V, м3 |
| STM 025 | - 2 0C | 2282 | 27 | 1871 | 18 | 1819 | 15 |
|  | 0 0C | 2487 | 35 | 2058 | 22 | 1987 | 18 |
|  | +5 0C | 3053 | 60 | 2566 | 39 | 2451 | 33 |
| STM 035 | - 2 0C | 2999 | 44 | 2439 | 27 | 2439 | 24 |
|  | 0 0C | 3279 | 46 | 2664 | 35 | 2664 | 30 |
|  | +5 0C | 4034 | 88 | 3276 | 57 | 3276 | 51 |
| STM 045 | - 2 0C | 3109 | 46 | 2738 | 34 | 2355 | 23 |
|  | 0 0C | 3443 | 58 | 3048 | 43 | 2642 | 29 |
|  | +5 0C | 4353 | 99 | 3889 | 75 | 3415 | 54 |
| STM 065 | - 2 0C | 4064 | 70 | 3591 | 52 | 3112 | 37 |
|  | 0 0C | 4469 | 85 | 3968 | 64 | 3460 | 46 |
|  | +5 0C | 5574 | 136 | 4991 | 102 | 4398 | 78 |
| STM 095 | - 2 0C | 5280 | 102 | 4706 | 78 | 4122 | 57 |
|  | 0 0C | 5784 | 122 | 5173 | 93 | 4551 | 70 |
|  | +5 0C | 7157 | 187 | 6437 | 147 | 5707 | 111 |
| STM 120 | - 2 0C | 6414 | 132 | 5557 | 97 | 4708 | 69 |
|  | 0 0C | 7143 | 161 | 6220 | 120 | 5306 | 86 |
|  | +5 0C | 9180 | 255 | 8062 | 194 | 6957 | 144 |
| STM 145 | - 2 0C | 7300 | 157 | 6392 | 118 | 5481 | 85 |
|  | 0 0C | 8083 | 189 | 7107 | 144 | 6133 | 106 |
|  | +5 0C | 10261 | 294 | 9082 | 224 | 7914 | 171 |
| STM 180 | - 2 0C | 8646 | 194 | 7668 | 151 | 6686 | 113 |
|  | 0 0C | 9519 | 232 | 8477 | 180 | 7429 | 132 |
|  | +5 0C | 11931 | 348 | 10702 | 276 | 9463 | 213 |
| STM 200 | - 2 0C | 9361 | 243 | 8307 | 168 | 7232 | 126 |
|  | 0 0C | 10288 | 253 | 9156 | 199 | 9000 | 176 |
|  | +5 0C | 12861 | 382 | 11508 | 300 | 10122 | 232 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СРЕДНЕТЕМПЕРЕТУРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ СЕРИИ STM