Башенный кран QTZ80,  2014г.в.

Завод Fangyuan Group Co

Модель QTZ80

Нормативный грузовой момент 800 (kN*м.)

Нормативная грузоподъемность 8 тонн

Грузоподъемность на конце стрелы 1,3 тонны

Макс. рабочая амплитуда 56 (м.)

Мин. рабочая амплитуда 4 (м.)

Рабочая амплитуда при макс. Грузоподъемности 12,3 (м.)

Рабочая амплитуда в отдельно стоящем /в приставном варианте 45/180 (м.)

Размеры стандартной секции (Д х Ш х В)  1.85 х 1.85 х 2.5 (м.)

Скорость подъема (кратность 2) 40/80 (м/мин)

Скорость подъема (кратность 4) 20/40 (м/мин)

Емкость барабана лебедки 300 (м.) (барабан с большей емкостью можно заказать дополнительно)

Обороты 0.7 (об/мин)

Изменение амплитуды 22/44 (м/мин)

Скорость подъема 0.7 (м/мин)

Объем потребляемой мощности 46.3 (кВт)

Электросистема 380/50 (В/Гц)

Электродвигатель подъемника YZRDW250M-4/8 30/30; 1425/725 (кВт; об/мин)

Электродвигатель изменения амплитуды YDEJ132S-4/8 3.3/2.2; 1420/720 (кВт; об/мин)

Электродвигатель поворотной платформы YZR132M2-6 3.7 х 2; 908 (кВт; об/мин)

Электродвигатель подъемника Y132M-4 55; 1420 (кВт; об/мин)

Редуктор подъемника ZQ650-15.75-4C

Ограничитель подъемника YWZ9-315/E80

Подъемный трос 6 х 29FI+IWR (1770) Ø 12.5

Ненесущий трос 6 х 19+FC (1770) Ø 7.7

Вес конструкции 37 500 (кг.)

Общий вес 42 500 (кг.)

Опорная крестовина 0.585+2.5 х 16+1.925+2.5+1.5 (угол возвышения)=46.51 (м.)

Высота в верхней части гуська 1.51 (м.)

Рабочая высота башенного крана 45 (м.)

Высота с опорным фундаментом 0.35+2.5 х 16+1.925+2.5+1.5 (угол возвышения)=46.275 (м.)

Высота в верхней части гуська 1.275 (м.)

Башенный кран QTZ80 может быть доставлен в любой регион России

Стоимость башенного крана QTZ80 в приставном варианте в г.Благовещенск составляет – 129 000 долл.

Стоимость башенного крана QTZ80 на рельсовом ходу в г.Благовещенск составляет – 173 000 долл.

Гарантия на всю технику 1 год или 30000 км пробега ( или 1500 моточасов).

Всю технику снабжаем запчастями и расходными материалами.