ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ,

ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДОМ «ЭЛЕКТРОВИБРОМАШИНА» В 2013 году.

- ПИТАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

| Шифр изделия | Производительность м3/ч | Габаритные размеры | Вибратор (шифр) | Мощность (вт) | Лоток (шифр) | Рабочие размеры лотка в мм | Масса питателя в (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ПЭВ 1А-0,065х1,8 | 4 | 730 | 340 | 355 | ВЭМ-0,065А | 65 | С912-100 | 600 | 180 | 90 | 25 |
| ПЭВ 1А-0,5х3,6 | 25 | 1400 | 550 | 620 | ВЭМ-0,5А | 500 | С914-11-100 | 942 | 360 | 175 | 135 |
| ПЭВ 1А-1х5 | 35 | 1790 | 720 | 860 | ВЭМ-1А | 1000 | С915-11-100 | 1190 | 500 | 270 | 265 |
| ПЭВ 2-0,5х5 | 30 | 2235 | 850 | 980 | ВЭМ2-0,5 | 500 | ПЭВ2-0,5-10000 | 1600 | 500 | 170 | 590 |
| ПЭВ 2-1х7 | 60 | 2800 | 870 | 1050 | ВЭМ2-1 | 1000 | ПЭВ2-1Х7-10000 | 1800 | 700 | 220 | 725 |
| ПЭВ 2-2х9,5 | 90 | 3370 | 1176 | 1240 | 372 РМ | 2000 | 9Л 14000 | 2000 | 950 | 230 | 2050 |
| ПЭВ 2-4х12 | 160 | 3475 | 1456 | 1440 | 388 РМ | 4000 | 12Л 16В.000 | 2000 | 1200 | 265 | 3342 |
| ПЭВ 2А-4х15 | 300 | 4000 | 1730 | 1600 | ГВК1-0,8 | 4000 | 15Л 20000 | 2500 | 1500 | 350 | 4520 |
| ПЭВ 2-8х15 | 300 | 4275 | 1780 | 1650 | 383-РМ | 8000 | 15Л18В.000 | 2500 | 1500 | 350 | 5400 |

- ПИТАТЕЛИ С КРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ МЕХАНИЗМОМ

|  | Производительность м3/ч | Установ. мощность двигат. (квт) | Макс. р-р транспорт. мат. (мм) | Угол наклона орг.(град) | Габаритные размеры в мм. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ПКЛ8-0 | 200 | 3 | 400 | 5 | 3100 | 1400 | 1100 | 1020 |
| ЛШВ-3,35 | 1400 | 16 | 1000 | 10 | 3570 | 1930 | 950 | 3300 |

- ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

| Шифр изделия | Исполнение | Р (кВт) | F (Гц) | V (В~) | V (В~) | U (А~) | Сила пост. тока возб. | Двойная ампл. полн. лотка, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ВЭМ-0,065 А | Закрытое | 0,065 | 50 | 220 | - | - | 2 | 1 | 340 | 190 | 225 | 19 |
| ВЭМ-0,5А | Закрытое | 0,5 | 50 | 220 | - | - | 15 | 1,2 | 580 | 330 | 390 | 90 |
| ВЭМ-1А | Закрытое | 1 | 50 | 220 | - | - | 20 | 1,2 | 720 | 390 | 445 | 178 |
| ВЭМ2-0,5 | Открытое | 0,5 | 50 | 380 | 24 | 1,6 | 4,4 | 1,4 | 920 | 750 | 375 | 473 |
| ВЭМ2-1 | Открытое | 1 | 50 | 380 | 24 | 3,2 | 4,8 | 1,5 | 1094 | 760 | 495 | 651 |
| 372-РМ | Открытое | 2 | 50 | 380 | 24 | 7,5 | 7,4 | 1,6 | 1740 | 960 | 560 | 1710 |
| 388-РМ | Открытое | 4 | 50 | 380 | 24 | 15 | 11 | 1,8 | 1890 | 1075 | 720 | 2700 |
| ГВК1-0,8 | Открытое | 4 | 50 | 380 | 24 | 15 | 11 | 1,8 | 1565 | 1110 | 760 | 3040 |
| 383-РМ | Открытое | 8 | 50 | 380 | 42 | 30 | 16 | 2,2 | 2180 | 1470 | 865 | 4330 |

Срок поставки 1 месяц со дня поступления денег на расчетный счет. Отгрузка со станции Владикавказа, РСО - Алания, РФ.

378570, РЮО, г. Цхинвал, ул. Героев, 3 Тел/факс. (899744) 5-11-94 . e-mail:sbit@vibromash.ru ; www.vibromash.ru