462242, РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, 44

ИНН 5605020587, КПП 560501001, ОГРН 1095658010832

Р/сч 40702810605120000113 в Оренбургском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Оренбург, БИК 045354816

К/сч 30101810000000000816, тел/факс (35361) 39-2-56

http://www.oооyumz.ru, e-mail: oooyumz@mail.ru

Ножницы гильотинные НГ20Г.01

Ножницы гильотинные гидравлические с наклонным ножом предназначены для прямой продольной и поперечной резки листового материала толщиной не более 20 мм и шириной 2500 мм, с σвр ≤ 50 кгс/мм2. Резка металла производится за один ход ножа по разметке или упору.

Ножницы эксплуатируются в закрытых помещениях или на открытом воздухе, при температуре окружающей среды от -150С до +400С. Удобство в работе, пониженная шумность, высокое качество реза и надежность позволяют эксплуатировать данное оборудование в производствах с высокими требованиями к качеству оборудования.

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная толщина листа при σвр ≤ 50 кгс/мм2, мм | 20 |
| Минимальная толщина листа при σвр ≤ 50 кгс/мм2, мм | 1 |
| Максимальная ширина листа, мм | 2500 |
| Допустимое усилие реза, кН | 1000 |
| Угол наклона подвижного ножа, град | 0.5°-2°45’ |
| Максимальное перемещение заднего упора, мм | По заказу |
| Частота ходов ножа, мин-1 | 10-12 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2730 |
| Кол-во режущих кромок ножа, шт. | 4 |
| Производительность насоса, л/мин | 100 |
| Количество гидроприжимов | 10 |
| Эл.двигатель главного привода мощность, кВт кол-во оборотов, мин-1 |  |
|  | 30 1410 |
| Эл.двигатель заднего упора мощность, кВт кол-во оборотов, мин-1 |  |
|  | 0.37 1400 |
| Количество режимов работы | 2 |
| Управление рабочим ходом | ножная педаль |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  |  |
|  |  | 3100 |
|  |  | 1930* 2510 |
| Вес, кг |  | 12300 |

______________________________________________________________________

* без удлинителей стола и бокового упора

Управление работой ножниц осуществляется с пульта и педали.

Электрическая схема обеспечивает работу ножниц на одиночных и автоматических ходах. Смазка основных механизмов комбинированная Упоры (задний, боковой) входят в комплект поставки. Задний упор механизированный. Установлены элементы фотозащиты. За дополнительную плату: лазерный указатель линии реза, автоматическая регулировка контроллером, инструмент резки уголка, круга, швеллера, двутавра, система УЦИ, ЧПУ.

Продукция  производства  ООО «ЮУМЗ»  сертифицирована  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ