SHENYANG BEIYA BEVERAGE MACHINERY CO.,LTD

Уважаемые господа,

Представляем Вам Коммерческое предложение на поставку нового оборудования для розлива молочных продуктов.

# Модель «BEIYA BWL-2500» (Китай)

# Расфасовочно-упаковочная машина модель BWL-2500, компании BEIYA – однорядная  машина для розлива молока,  и молочных продуктов. Осуществляет автоматическое формирование, наполнение и запечатывание картонных пакетов  с двухскатным верхом «Pure-Pak» типа «В», DIAMOND, CURVE, J-Bottom, а также вклеивание пластиковых пробок .

# Величина дозы:                   250 – 500 – 1000 мл

# Продукт:                         молоко, кефир, йогурт

# Производительность:              2500 уп/час

# Технические параметры:

# Напряжение, В: 380, 3 фазы

# Частота, Гц: 50/60

# Потребляемая мощность, КВт: 33

# Давление сжатого воздуха, бар: 10

# Расход сжатого воздуха, л/мин: 1400

# Температура охлаждающей воды, С: не выше +30 градусов

# Расход охлаждающей воды, л/мин: 40

# Темп. розлива: холодный розлив2-50 градусов

# Способ дозирования: обьемный

# Погрешность дозирования: ±2г

# Процент брака: 0,3%

# Вес оборудования без упаковки, кг: 3500

# Вес оборудования в упаковке, кг 4500

# Габариты, мм: 4500*1600*2800

# Технические характеристики оборудования розлива

# Рама и внешние панели: исполнение из нержавеющей стали

# Централизованная  трубопроводная система смазки

# Датчик наличия пакета (нет пакета – нет наполнения)

# Резервуар для продукта нержавеющая сталь

# Стандартная насадка

# Регулятор дозирования

# Система водяного охлаждения

# Электронный вариатор скорости

# Набор монтажных инструментов

# Инструкция по эксплуатации на русском языке

- Автоматическая система вставки колпачков

- Загрузочная воронка, питатель, ориентатор колпачков

- Сверхзвуковой элемент запаивания колпачков

- 8 станций УФ света

- 35% перекиси водорода, спреевая обработка

- 8 станций нагретым воздухом

- Высокоэффективный сухой воздушный фильтр

- Система управления PLC

- Нагревательный 28-значный датировщик с цифрами

- Формирование устойчивого вогнутого дна пакета

- Опция « CURVE»

# Процесс работы

# Главные изделия

| № | Изделия | производитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грелка | Швейцария LEISTER |
| 2 | Программируемый контроллер | Германия Сименс |
| 3 | Модуль расширения | Германия Сименс |
| 4 | Водопроводный электромагнитный клапан | Япония SMC |
| 5 | Пневматический элемент | Германия FESTO |
| 6 | Сенсорный экран | Тайвань Taida |
| 7 | Паровой Цилиндр | Япония SMC |
| 8 | Паровой Цилиндр | Германия FESTO |
| 9 | Паровой Цилиндр | Тайвань AIRTAC |
| 10 | Ваккум-щит | Германия FESTO |
| 11 | Воздушный фильтр | Швейцария LEISTER |
| 12 | Амотизатор | Германия FESTO |
| 13 | Сжатый воздух фильтровальная система | Германия FESTO |
| 14 | Оптоволоконный датчик | Япония SICK |
| 15 | Маслосистема | США Beiqier |
| 16 | Ваккумный генератор | Германия FESTO |
| 17 | Локализованный алюминиевый лист | China Shenfei |
| 18 | Система с удалённой отладке | Германия Сименс |

Стоимость оборудование   $ 192000

Цена указана на условиях заводе ( Шэньян Китай)

В данную стоимость не включено, и должно быть оплачено отдельно:

| Монтаж, пуско-наладка, обучение обслуживающего персонала | $ 90 каждый день |
| --- | --- |
| Транспортировка Далянь (Китай) – | ~ $ Обсуждается |

Срок изготовления оборудования: до 4 месяцев.

*Примечание: окончательный срок изготовления уточняется непосредственно перед подписанием контракта в связи с возможностью наличия готового оборудования на складе производителя.

Для испытаний и доводки автомата необходимо предоставить Продавцу не менее 500 штук образцов каждого размера высечки из картона и образцы колпачков, не менее, чем за 30 дней до отгрузки оборудования с завода.

# Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.

# С уважением

# Маша Лянь