SHENYANG BEIYA BEVERAGE MACHINERY CO.,LTD

Уважаемые господа,

Представляем Вам Коммерческое предложение на поставку нового оборудования для розлива молочных продуктов и соков.

# Модель «BEIYA BW-500» (Китай)

# Расфасовочно-упаковочная машина модель BW-500, компании BEIYA – предназначен для розлива жидкостей и паст в пакеты  пюрпак  “ PURE-PAK” типа «В»,  DIAMOND, CURVE, J-Bottom или Тетра-рекс “ TETRA-REX” .

# Величина дозы:                   500 – 1000 мл

# Продукт:                        молоко, кефир, йогурт, сок, ряженка , бифидопродукт ,

# сметана , сливки , майонезы, кетчуп и вино

# Производительность:              500 уп/час

# Технические параметры:

# Напряжение, В: 380, 3 фазы

# Частота, Гц: 50/60

# Потребляемая мощность, КВт: 15

# Давление сжатого воздуха, бар: 8

# Расход сжатого воздуха, л/мин: 800

# Температура охлаждающей воды, С: не выше +30С

# Расход охлаждающей воды, л/мин: 20

# Темп. розлива: холодный розлив2-50 градусов или горячий розлив 80-94 градусов

# Способ дозирования: обьемный

# Погрешность дозирования: ±2г

# Процент брака: 0,3%

# Вес оборудования без упаковки, кг: 600

# Вес оборудования в упаковке, кг 700

# Габариты, мм: 1600*1200*1800

# Технические характеристики оборудования розлива

# Рама и внешние панели: исполнение из нержавеющей стали

# Регулятор дозирования

# Система водяного охлаждения

# Набор монтажных инструментов

# Инструкция по эксплуатации на русском языке

Система вставки колпачков

Нагревательный 28-значный датировщик с цифрами

Формирование устойчивого вогнутого дна пакета

Опция « CURVE»

Обслуживающий пересонал : пять операторов

# Процесс работы

# Главные изделия

|  | Изделия | производитель | класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводный электромагнитный клапан | Япония SMC | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 2 | Пневматический элемент | Германия FESTO | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 3 | Паровой Цилиндр | Тайвань AIRTAC | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мир |
| 4 | Фотодатчик | США Kaikelong | Самый лучший сравнится с однородной продукцию в мире |

Стоимость оборудования   $ 20000  с системой установки крышек

В данную стоимость не включено, и должно быть оплачено отдельно:

| Монтаж, пуско-наладка, обучение обслуживающего персонала | $ 90 каждый день |
| --- | --- |
| Транспортировка Далянь (Китай) – | ~ $ Обсуждается |

Срок изготовления оборудования: до 45 дней.

*Примечание: окончательный срок изготовления уточняется непосредственно перед подписанием контракта в связи с возможностью наличия готового оборудования на складе производителя.

Для испытаний и доводки автомата необходимо предоставить Продавцу не менее 200 штук образцов каждого размера высечки из картона и образцы колпачков, не менее, чем за 20 дней до отгрузки оборудования с завода.

# Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.

# С уважением

# Маша Лянь