КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

Тел/факс (8202) 29-06-51  Череповец

(343)302-07-27 Екатеринбург

| Наименование | Эн. удара, Дж | Частота ударов, с-1 | Расход воздуха (л/мин). | Давление атм. | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоток отбойный МО-2К Китай | 43 | 16 | 1500 | 5 | 10 |
| Молоток отбойный МС-2М Китай | 42 | 22,5 | 1313 | 5 | 8 |
| Молоток отбойный МС-3М Китай | 46 | 17 | 1250 | 5 | 8,5 |
| Молоток отбойный МО-4М Китай | 56 | 17 | 1440 | 5 | 9,5 |
| Молоток отбойный МС-2Б (собственное производство) | 42 | 22,5 | 1313 | 5 | 8 |
| МОЛОТКИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| Молоток отбойный МОП-2 ТЗК | 39 | 22,5 | 1350 | 5 | 7,5 |
| Молоток отбойный МОП-3 ТЗК | 48 | 19 | 1268 | 5 | 9 |
| Молоток отбойный МОП-4 ТЗК | 56 | 17 | 1402 | 5 | 9,5 |
| Молоток отбойный МО-1Б (МО-1А) | 31 | 27,5 | 1275 | 5 | 8 |
| Молоток отбойный МО-2Б (МО-2А) | 39 | 22,5 | 1313 | 5 | 8,5 |
| Молоток отбойный МО-3Б (МО-3А) | 44 | 19,25 | 1268 | 5 | 9 |
| Молоток отбойный МО-4Б (МО-4А) | 63 | 15 | 1402 | 5 | 9,5 |
| Бетонолом Б-1 | 65 | 16 | 1710 | 5 | 13,1 |
| Бетонолом Б-2 | 80 | 16 | 1860 | 5 | 14,4 |
| Бетонолом Б-3 | 100 | 16 | 2080 | 5 | 15 |
| Молотко МО-2Б Китай | 39 | 22,5 | 1313 | 5 | 8,5 |

Компания ООО «Промтехоснастка» предлагает линейку отбойных молотков схожей конструкции, имеющие незначительные различия  воздухораспределения. Все отличия сводятся к разному весу и энергии единичного удара. Для всех типов отбойных молотков компания предлагает полный перечень запасных частей для их обслуживания.Молоток отбойный МО-2К - к основным преимуществам следует отнести надёжность клапанного узла, высокую энергию удара при самых маленьких габаритах.Молоток отбойный МС-2М, МС-3М - данный ряд  отбойных молотков имеет идентичную конструкцию, за исключением некоторых деталей, которые к слову не требуют частой замены. Основные детали унифицированы.Молоток отбойный МС-2Б - явился результатом многолетнего анализа, накопленного опыта конструкций различных типов и производителей. Данный молоток вобрал в себя все лучшие решения, опробованные в разное время на разных типах.